## Вертикализатор наклонный с фиксацией СН38.01.02

Вертикализатор предназначен для ежедневных реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ДЦП, для поддержки и размещения ребенка в правильном положении стоя – передняя вертикализация.

## Особенности вертикализатора CH-38.01.02:

Переднеопорный вертикализатор для детей с ДЦП, вестибулярными и мозжечковыми расстройствами, параличами и парезами, травмами спинного мозга, насильственными движениями

Развитие навыка стояния и удержания правильной позы

Устранение контрактур суставов (тазобедренных, коленных, голеностопных)

Алюминиевая опорная рама с регулировкой угла наклона, ложементом и столиком

Подкладка из очень мягкого и приятного на ощупь материала

Фиксаторы: боковые упоры, спинной прижим, коленный упор, страховочный пояс, абдуктор

Подножка с регулировкой по высоте

Яркие, нарядные цвета

Столик (52*54 см) с регулировкой угла наклона

4 колеса с тормозами

## Технические характеристики

- - Масса изделия: не более 32,0 кг.

- - Габариты: 400х630 мм

- - Высота: 1270 мм

- - Угол наклона опоры: 70-90 градусов

- - Угол наклона стола: 0-20 градусов

- - Приближенный рост ребенка: 110-130 см