## Ходунок детский для детей ДЦП ХМ-02

Ходунок детский ХМ-2 предназначен для оказания помощи при ходьбе детям с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Для удобства пользователя предусмотрены мягкие накладки на ручках, а для безопасности - резиновые наконечники на опорах. Высоту ходунков можно настроить под рост пользователя

## Особенности:

Высота ножек легко регулируется.

## Технические характеристики

- - Масса: не более 3,0 кг.

- - Габариты: 450х550 мм

- - Высота: 720-800 мм

- - Шаг регулирования высоты: 20 мм

- - Шагов регулирования высоты: 5

- - Максимальная нагрузка на каждый поручень: 150 кг.

- - Материал: легкий алюминиевый сплав с хромированным покрытием

- - Цвет: зеленый